## Slide 1: Användning av FSTD
Christian Lofur

## Slide 2: Kort bakgrund
ORO.FC.230 Återkommande utbildning och kontroll
  AMC1 punkten (e)(1) FSTD ”whenever possible”
  AMC1 punkten (a)(4)(ii)(A) anger att om en ”suitable FSTD” finns tillgänglig bör (ska) den användas.
  Vidare; om operatören kan visa på ”safety levels similar to those achieved using an FSTD” så får man använda helikopter för träningen ”to the extent necessary”.
  Ytterligare; följande övningar bör (ska) genomföras i simulatorn:
    Settling with power and vortex ring, och
    Loss of tailrotor effectiveness.
Notes: Detta AMC gäller till 25 mars 2023.

## Slide 3: Fundera själva
Vilka manövrar kan vi genomföra i helikoptern med ”equivalent standards of training with safety levels similar to those achieved using an FSTD”?
Vilka manövrar är då lämpligare att utföra i simulator?

## Slide 4: Nytt AMC1 ORO.GEN.230
  AMC1 punkten (d)(1) FSTD ”when available and accessible”
  AMC1 punkten (a)(4)(ii)(A) anger att om operatören kan visa, baserat på ”compliance and risk assessment” att man kan nå en likvärdig standard i träningen så får man alternera mellan FSTD och helikopter för träningen ”to the extent necessary”.
  Ytterligare; följande övningar bör (ska) genomföras i simulatorn:
    Settling with power and vortex ring, och
    Loss of tailrotor effectiveness.
Notes: Gäller från och med 26 mars 2023

## Slide 5: Om ni tittar på ”suitable FSTD”
QC – vad står det?
Egen bedömning.

## Slide 6: Hur få in en FSTD i träningsprogrammet?
ORO.FC.145 d) och e)
  (Gäller både CAT och SPO)

## Slide 7: Punkten d) – Skillnader mellan FSTD och era luftfartyg
Skillnader ska identifieras och listas.
Därefter bedömas. (Stöd finns i AMC1 ORO.FC.145(d).)
Slutligen tas omhand via material för self instruction, CBT, genomgång av instruktören, riktad träning etcetera.
Notes: Obs! AMC1 ORO.FC.145(d) handlar om skillnader mellan simulatorn och ett specifikt luftfartyg.
OSD beskriver skillnader mellan olika varianter av samma typ, på ett liknande vis.

## Slide 8: Punkten e) – Övervaka förändringar av FSTD
FSTD ska övervakas på lämpligt sätt för att fånga ändringar.
Beskriv hur ni gör.
Notes: Tillse att ni på något vis får reda på om simulatorn är ändrad sedan senast.
Bland annat kan det påverka identifierade skillnader mellan simulatorn och era luftfartyg.
Det kan även påverka QC, vad simulatorn är godkänd för.

## Slide 9: Punkten c) – för CAT - godkännande
Utbildningsprogram, inklusive användning av FSTD, ska godkännas av behöriga myndigheten (Transportstyrelsen).
  Det finns inget särskilt ansökningmaterial.
  Sänd in OM-D revisionen, inklusive listan över identifierade skillnader mellan FSTD’n i fråga och de helikoptrar av typen som ni opererar.
  Transportstyrelsen tittar på er beskrivning av skillnaderna och hur ni har bedömt dessa samt vilken tilläggsutbildning ni har tagit fram för att omhänderta skillnaderna i er träning. Vi tittar även på er beskrivning av hur ni följer upp förändringar av den FSTD ni använder.

## Slide 10: Övrigt
Kom ihåg att när ni tar in nya helikoptrar av samma typ behöver ni titta på om det är samma skillnader eller om nya skillnader tillkommer.

## Slide 11: Slut
Frågor?