CCL ”Auktoriserad ELA1 Luftvärdighetsgranskare”

Uppdaterad enligt:

| Konsoliderad upp till 127/2010 | 962/2010 | 1149/2011 | 593/2012 | 1321/2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y | NA | NA | NA | NA |

Uppdaterad enligt:

| Konsoliderad upp till 2010/002/R | 2010/006/R | 2012/004R | 2013/005R | 2013/025R | 2013/034/R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y | NA | Y | NA | NA | NA |

| Krav på “Auktoriserad ELA1 Luftvärdighetsgranskare” |
| --- |
| Ref: M.A.707(a)2 För flygplan som inte används för kommersiella lufttransporter och som har en maximal startmassa på 2 730 kg eller mindre, ska denna personal ha: | Remark, OK, N/A |
| (a) minst tre års erfarenhet av fortsatt luftvärdighet Ref: AMC M.A.707(a) - 2 "experience in continuing airworthiness" means: any appropriate combination of experience in tasks related to aircraft maintenance and/or continuing airworthiness management (engineering) and/or surveillance of such tasks. Ref: AMC M.A.707 (a)(2) - 1 "experience in continuing airworthiness" can be full-time or part-time, either as professional or on a voluntary basis. |  |
| Erfarenhet Bevis på hur 6/24månaders kravet på erfarenhet av luftfartygsunderhåll uppfylls. (66.A.20(b)(2)) |  |
| (b) lämpligt certifikat enligt bilaga III (Del 66) Ref: AMC M.A.707(a) - 4 An appropriate licence in compliance with Annex III (Part-66) is any one of the following: a category B1 licence in the subcategory of the aircraft reviewed, or a category B2 or C licence, or in the case of piston-engine non-pressurised aeroplanes of 2 000 kg MTOM and below, a category B3 licence. |  |
| TS tillägg: “B1 licence in the subcategory” Underkategori (subcategory): B1.1 Flygplan Turbin B1.2 Flygplan Kolv B1.3 Helikopter Turbin B1.4 Helikopter Kolv |  |
| (c) lämplig utbildning för underhåll av flygmateriel AMC M.A.707 (a)(2) - 2 Appropriate aeronautical maintenance training means demonstrated knowledge of the following subjects: Relevant parts of initial airworthiness regulations (Del-21), and Continuing airworthiness regulations (Del-M, -145). Relevant parts of operational requirements and procedures, if applicable. Maintenance methods. |  |
| Redovisning av lämplig utbildning för underhåll av flygmateriel Denna kunskap kommer att redovisas genom kursintyg. eller Denna kunskap kan redovisas för Transportstyrelsen som bedömer. |  |
| Praktisk genomförande av luftvärdighetsgranskning Luftvärdighetsgranskning genomförs under ”supervision” genom användande av Transportstyrelsens granskningschecklista och rekommendationsrapport för ELA1 luftfartyg. |  |