Mall – Instruktion för gångtidsförlängning

Info Att använda denna mall är ett sätt att redovisa hur kraven uppnås för gångtidsförlängning enligt 5§ i TSFS 2012:85. Gångtidsförlängning får ske i steg om högst 100 motorgångtimmar. Gångtidsförlängning av kolvmotorer får ske under förutsättning att nedanstående kontroller utförts med godkänt resultat

Motorinfo Motorns serienummer:

Referens till underhållsdata för nedanståned underhållsuppgifter: OHM/EMM Manual RevY Datum YYYYMMDD OHM/EMM Manual RevY Datum YYYYMMDD

1 Finns någon obligatorisk åtgärd (AD, ALI, CMR) som ska utföras för att gångtidsförlängningen ska kunna genomföras? Nej Ja ___________ Utförd: ___________

2 Kontrollera att motorns statiska varvtal, eller i förekommande fall ingastryck, är normalt vid markkörning. Resultat vid markkörning: ___________ Värde för markkörning enligt underhålldata: ___________

3 Motorns oljeförbrukning Se historik och bedöm. Resultat/värde: ___________ Resultat/värde enligt underhålldata: ___________

4 Kontrollera cylindrarnas täthet genom läckningsprov Resultat/värde: ___________

5 Kontroll av oljefilter Resultat: ___________

6 Kontroll av magnetplugg (om det finns) Resultat: ___________

7 Extern inspektion av korrosionsskador på motor Resultat: ___________

8 Anmärkningar & åtgärder Anmärkning Åtgärd

9 Verifiera att motorns statiska varvtal, eller i förekommande fall ingastryck, är normalt vid markkörning. Resultat vid markkörning: ___________ Värde för markkörning enligt underhålldata: ___________

10 Dokumentera resultatet av kontrollerna enligt ovan antecknas i motorjournalen eller motsvarande. Referera till ”Gångtidsförlängning utfört enligt bilaga x till underhållsprogram AMP referens” Spara denna bilaga i luftfartygets dokumentation

Frivilligt:

Rekommendation från underhållsinstans (66, MF, 145, AUB): Härmed rekommenderas att gångtidsförlängning kan utföras. Plats: Referens (66, MF,145, AUB): Datum: Namnteckning

Godkännande av gångtidsförlängning (Luftvärdighetsansvarig) Plats: Referens (Ägare, CAMO): Datum: Namnteckning